NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

GMINA GARBÓW

Ul. Krakowskie Przedmieście 50

21-080 Garbów

adres poczty elektronicznej (e-mail):  ug@garbow.pl

adres  internetowy (URL): www.bip.garbow.pl

tel.: 0 81 5018063

fax: 081 5018070

adres do korespondencji: j.w.

NR  SPRAWY: ZP.2710.XII.OŚW.1.2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

na wykonanie robót budowlanych na zad. p.n.

„Budowa oświetlenia w pasie drogi powiatowej nr 2205L

w msc. Garbów ul. Słoneczna”.

TRYB POSTĘPOWANIA:  przetarg   nieograniczony o wartości szacunkowej  poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  Ustawy prawo zamówień publicznych.

ZATWIERDZIŁ :

Z-ca Wójta  Gminy Garbów

Małgorzata Sanaluta

Data zatwierdzenia   ……………………………….

Załączniki do SIWZ:

Nr 1 	- Formularz ofertowy

Nr 2 	- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Nr 3 - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania

Nr 4-   Informacja dotycząca przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Nr 5   - Informacja na temat doświadczenia

Nr 6 – Kwalifikacje i doświadczenie kluczowego personelu

Nr 7 – Oświadczenie  dotyczące posiadanych uprawnień

Nr 8 – Informacja o zamiarze zlecenia robót podwykonawcom

Nr 9 - Projekt umowy

Nr 10- Przedmiar robót

Nr 11 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót –

Nr 12  Dokumentacja budowlano-wykonawcza.;

Nr 13 Plan ośw. Ark.2;

Nr. 14 Plan  ośw. Ark.1;

Nr. 15 Decyzja pozwolenia na budowę.

I. Informacje  ogólne.

1. Gmina Garbów w Garbowie ul. Krakowskie Przedmieście 50 , zwany dalej "Zamawiającym" zaprasza do złożenia oferty  w postępowaniu  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych  na podstawie art.11 ust.8  Prawa zamówień publicznych, na wykonanie robót budowlanych na zad. p.n.: „ Budowa oświetlenia w pasie drogi powiatowej nr 2205L w msc. Garbów ul. Słoneczna”.

zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej "SIWZ”.

2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r , poz. 1579 z póz. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, a także wydanymi na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeniami  wykonawczymi.

3. Podstawa prawna  wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust.1 oraz art.39-46  ustawy Pzp.

II. Opis przedmiotu zamówienia.

Budowa oświetlenia w pasie drogi powiatowej nr 2205L w msc. Garbów ul. Słoneczna.

Zakres wykonywanych robót obejmuje:

1. Wykonanie przyłącza energetycznego z istniejącego słupa PGE nr 3 dz. ew. 1066/1 linii niskiego napięcia 33 31382 Garbów 18,

2. Wykonanie szafki oświetleniowej SZO,

3. Budowa linii kablowej nN kablem 4x 35 mm2 oświetleniowej zasilającej słupy    oświetleniowe , w rurze DVR-50 od szafki oświetleniowej SZO,

4. Wykonanie przewiertu sterowanego  pod jezdnią ,

5. Montaż slupów oświetleniowych i opraw w ilości 23 szt.

6.  Uziemienie słupów oświetleniowych,

7. Montaż opraw oświetleniowych na istniejących slupach oświetleniowych w ilości - 2 szt

8. Całość prac wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacja budowlano-wykonawczą     i sztuką budowlaną .

9. W miejscach zbliżenia i przy skrzyżowaniach projektowanej linii kablowej z istniejącym uzbrojeniem podziemnych terenu , prace wykonać ręcznie oraz uwzględnić postanowienia zawarte w protokole ZUDP,

10. Przed rozpoczęciem robót należy opracować projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz uzyskać zgodę na prowadzenie robót w pasie powiatowej od zarządcy drogi – zgodnie z wydaną decyzją , która znajduje się w dokumentacji technicznej.

11. Prace związane z budową oświetlenia będą wykonywane na podstawie wydanej Decyzji pozwolenia na budowę Nr 220/17 z dnia 28.02.2017 roku.

# Szczegółowy zakres zamówienia określony został w dokumentacji technicznej , w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz  przedmiar robót , stanowiący załączniki do SIWZ.

2. Jeżeli w dokumentacji projektowej zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, należy je traktować wyłącznie jako przykładowe. Wymienione znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia służą wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanymi pozwoleniami  oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej.

3. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.                                                                       3.1.Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Zamawiający określa w całym okresie realizacji zamówienia wymóg zatrudnienia przez Wykonawcę lub odpowiednio przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę  co najmniej 3 osób, które będą bezpośrednio realizować przedmiot zamówienia , wykonywanie prac fizycznych , operator sprzętu , związane z budową oświetlenia drogowego.

3.2. W nawiązaniu do określonego wyżej wymogu zatrudnienia na umowę o pracę osób dla bezpośredniej realizacji zamówienia przez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę należy rozumieć zatrudnienie na podstawie: umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.) lub właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

3.3. Wymagany okres zatrudnienia osób rozpoczyna się od momentu rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia, a kończy z dniem zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia (umowy). Dla Podwykonawcy okres ten liczony jest od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego podwykonawcy, do momentu zakończenia realizacji prac przewidzianych do wykonania w podwykonawstwie.

3.4. Zatrudnienie przy realizacji zamówienia powinno trwać do końca jego realizacji.

W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca lub podwykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

3.5.W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

1)żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

2)żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

3)przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

3.6.W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowania w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności  bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

3.7.Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach  umowy w sprawie zamówienia publicznego. Nie złożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.1 czynności.

3.8.W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

4 .Wymagania dotyczące robót:

1) Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi  normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami BHP, P.poż.

2) Roboty należy prowadzić zgodnie z  wymogami  dokumentacji projektowej określającej

przedmiot zamówienia, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych  oraz wymogami niniejszej specyfikacji.

5.  Wymagania dotyczące materiałów:                                                                                                     1) Użyte materiały  muszą odpowiadać jakościowo wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i  stosowania w budownictwie określonym w Ustawie z dnia 16.IV.2004 r.  o wyrobach  budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr92,poz. 881) oraz dokumentacji projektowej.

2) Na każde żądanie inspektora nadzoru przed wbudowaniem materiałów Wykonawca  obowiązany jest okazać atest lub certyfikat na znak bezpieczeństwa i zgodności z Polską Normą lub aprobatą   techniczną.

3) Atesty i świadectwa zgodności z aprobatą lub normą wbudowanych materiałów należy dołączyć do operatu powykonawczego w dniu odbioru inwestycji.

6. Wymagania stawiane wykonawcy:

1) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za bieg oraz terminowe wykonanie   zadania.

2) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i

jakościowymi  określonymi dla przedmiotu zamówienia.

3) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność

profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem zamówienia.

7. Podwykonawcy:

7.1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia     podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca winien wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać nazwy (firmy) podwykonawców.

7.2.Z uwagi, że przedmiot zamówienia ma być wykonany w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację przedmiotowego zamówienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa wyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.

7.3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

7.4.Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

8. Ustalenia ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:

1) Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż

określony w niniejszej SIWZ sposób wykonania zamówienia ( oferty wariantowej).

3) Zamawiający nie przewiduje zamówień  o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6  ustawy Pzp.

4) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

5)Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.

6) Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

7) Zamawiający  przewiduje zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp .

8) Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp,

9)Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane.

8. Kod klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45.23.30.00-9  - Roboty w zakresie konstruowania i wykonywania nawierzchni dróg.

III.  Terminy  realizacji   zamówienia.

1.Termin wykonania : –  od dnia podpisania umowy do 15.12.2017 roku.

IV. Warunki udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy Wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie  art. 24 ust. 1,

1.2  sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

1.3.  spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności  technicznej i zawodowej tj.

1) Wykonawca winien wykonać w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jedno zamówienie odpowiadające rodzajem robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia tj. przebudowa i budowa oświetlenia drogowego  o w wartości brutto co najmniej 80 000 zł brutto, ( osiemdziesiąt tysięcy złotych).

2) Wykonawca winien dysponować :-  minimum jedną osobą   przewidzianą  do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013 poz. 1409 z późn. zmianami) w specjalności  elektrycznej  .

  - W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w dziale V.

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunek określony  w ust. 1 pkt  1.3  spełniają łącznie natomiast warunek określony w ust 1 pkt 1.1 winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie .

4. Powoływanie się na zasoby podmiotów trzecich.

4.1.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych  innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4.2.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

4.3.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

4.4.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe  podmiotu, o którym mowa w pkt 4.1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

1)  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt  4.1.

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1. Zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny oferty, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. W celu oceny spełniania warunków, udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:

2.1.Oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w dziale IV ust. 1 pkt  1.3  SIWZ. (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.)

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być złożone wspólnie.

2.2.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp. (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.)

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSĘPOWANIA.

1. Wykonawca, w terminie 3 dni  od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zmawiającemu oświadczenie o przynależności lub  braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.)Wraz ze złożonym oświadczeniem, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.                                                                                                                                             2.Art. 4 pkt. 14 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) zawiera definicję grupy kapitałowej, zgodnie z którą rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. Kontrola to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiających wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców (art. 4 pkt. 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 50,poz. 331, z późn. zm.).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców.

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKU DOTYCZĄCEGO ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ,

1.Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, które potwierdzają okoliczność spełniania warunków udziału w postępowaniu  następujących dokumentów:

1.1. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów ma rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów-inne dokumenty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone: Zakres referencji i innych dokumentów musi potwierdzać spełnianie odpowiednio warunku określonego w dziale IV ust. 1 pkt  1.3. ppkt.1) SIWZ. (Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.)

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.

1.2.Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnianie odpowiednio warunku określonego w dziale IV ust. 1 pkt 1.3 ppkt.2 SIWZ. (Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6  do SWIZ.)

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.

1.3.Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy.

2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków - określonych w dziale IV ust. 1 pkt  1.3 SIWZ - polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (oryginał dokumentu).

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 3  kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

- Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

3.Wszystkie	wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.

4.W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielnie zamówienia ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).

VIII. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;

2) zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia;

3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów;

4) pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

5) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Uwaga: Uczestnikami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawcami w rozumieniu art. 2 pkt. 11 Pzp, są wspólnicy spółki cywilnej, których udział w postępowaniu traktowany jest jako wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 Pzp.

IX. Opis  sposobu  przygotowania  oferty.

1. Oferta musi zawierać:

1.1.  Wypełniony formularz ofertowy  wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami.

1.2. Oświadczenia potwierdzające spełnienie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu określone w dziale V.

1.3. Wykaz prac, które Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom wraz z podaniem ich nazw (firm) - załącznik nr  8 do SIWZ.

1.4. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby  upoważnione do  składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. W przypadku podpisania oferty przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

4. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami.

5. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości  bez widocznych śladów naruszenia.

6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę(y)  podpisującą(e) ofertę. Parafka (podpis)  winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).

7. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z  udziałem tego wykonawcy zostaną odrzucone.

8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust 4 ustawy.

X. Wymagania dotyczące gwarancji.

1. Wykonawca  udziela gwarancji na wykonane roboty  na okres zaoferowany w złożonej ofercie. Przy czym zamawiający zastrzega, że oferowany  przez wykonawcę  okres gwarancji  nie może być krótszy niż 3 lata i dłuższy niż 6 lat     ,  licząc od daty odbioru całości zamówienia. . Usterki ujawnione w okresie gwarancyjnym, stwierdzone protokolarnie, Wykonawca usunie na swój koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

3. W przypadku nie dotrzymania terminu usunięcia usterek w określonym czasie Zamawiający zleca ich wykonanie na koszt Wykonawcy.

4. Okresy gwarancji udzielane przez podwykonawców muszą odpowiadać co najmniej okresowi udzielonemu przez Wykonawcę.

XI. Wymagania  dotyczące  wadium.

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości  5000 zł (słownie: pięć tysięcy

złotych).

2. Wadium  może być wniesione w jednej lub kilku następujących  formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-	kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 	ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 	Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz.275.).

3. Wadium  wniesione w formie  pieniądza  należy  wpłacić na  konto  Zamawiającego  Bank Spółdzielczy w Niemcach Oddział Garbów   nr 98 8702 1024 2000 0046 2000 0020 z dopiskiem  „Budowa oświetlenia drogowego w pasie drogi powiatowej nr 2205 L w msc. Garbów ul. Słoneczna”.

Kopię dokonania przelewu należy dołączyć do oferty.

4. Wadium  wniesione w formie innej niż pieniądz  należy złożyć w formie oryginału  razem z ofertą w oddzielnej kopercie.

5. Z treści polisy, poręczenia, gwarancji lub innego dokumentu stanowiącego formę wadium winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.5 i 4a ustawy Pzp.

6. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia             12.10.2017 r   do godz. 10:00

7. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego .

8. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium na wymagany okres związania ofertą wg zasad określonych w niniejszym rozdziale, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

9. Zwrot  wadium nastąpi w terminach i na warunkach określonych w art. 46  ust.1 i 2 ustawy.

10.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających  okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1, oświadczenia, o którym mowa w art 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.1 pkt.3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

11. Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana  otrzyma  zwrot  wadium  niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

12. Wykonawca utraci  wadium  wraz z odsetkami na  rzecz  Zamawiającego,  jeżeli:

- odmówi  podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących  po stronie Wykonawcy.

1. Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium.

XII.  Termin   związania   ofertą.

1. Wykonawca  składający  ofertę  pozostaje  nią  związany  przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem  terminu składania ofert.

2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Wykonawca może  przedłużyć  termin związania ofertą samodzielnie, na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawiadamiając o tym Zamawiającego.

XIII.  Miejsce oraz  termin  składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę  należy  złożyć  w sekretariacie Urzędu Gminy w Garbowie ul. Krakowskie Przedmieście 50  ,   w  terminie   najpóźniej  do dnia  12.10.2017  r. do godz. 10:00.

2. Ofertę należy umieścić w zamkniętej  kopercie. Koperta powinna być nieprzezroczysta i zapieczętowana w taki sposób, aby  nie  budziło to żadnych wątpliwości co do możliwości ich wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione.

3. Kopertę  należy zaadresować jak niżej:

Gmina Garbów , ul. Krakowskie Przedmieście 50

Oferta w  postępowaniu na  wykonanie robót na zad. p.n.

„Budowa oświetlenia drogowego w pasie drogi powiatowej Nr 2205 L w miejscowości Garbów ul. Słoneczna „

otworzyć na publicznej sesji otwarcia ofert w dniu 12.10.2017 r. o godz. 10:10

4. Na kopercie powinna widnieć nazwa (firma) i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku złożenia jej po terminie.

5. Ofertę składaną za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej należy przygotować w sposób określony w pkt. 1 i 2 oraz przesłać w zewnętrznym opakowaniu zaadresowanym w następujący sposób :

Gmina Garbów , ul. Krakowskie Przedmieście 50 , 21-080 Garbów

Oferta w  postępowaniu na  wykonanie robót na zad. p.n.

„Budowa oświetlenia drogowego w pasie drogi powiatowej Nr 2205 L w miejscowości Garbów ul. Słoneczna „

OSTARCZYĆ DO  sekretariatu,   do dnia  12.10.2017  r.  do godz.  10:00.

6. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca.

7.Wykonawca na życzenie otrzyma pisemnie potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim oznakowana została oferta.

8.Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentom niezwłocznie.

9.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.10.2017  r. w siedzibie Urzędu Gminy w Garbowie , ul. Krakowskie Przedmieście 50 , pok. 11   o godz. 10:10..

10. Otwarcie   ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert  Zamawiający podaje  nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące  ceny oferty, terminu  wykonania, okresu gwarancji zawartych w ofercie.

11. Niezwłocznie	po otwarciu oferty zamawiający zamieszcza na stronie internetowej  informacje dotyczące:

1) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

2) firm oraz adresów wykonawców którzy złożyli oferty w terminie,

3) cenie, terminie wykonania zamówienia i okresie gwarancji zawartych w ofertach.

12. Zamawiający prześle Wykonawcy na jego pisemny wniosek informację z sesji otwarcia.

XIV. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami oraz informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami i przekazywania oświadczeń i dokumentów.

- Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami są: Marta Głowacka - tel. 0 81 5018064 , Ewa Stasiak – tel. 081 5018063 . Osoby te udzielają informacji w godz. 7.00 - 15.30, z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

- W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie:

1) pisemnej na adres korespondencyjny wskazany  na stronie tytułowej SIWZ,

2) faksem (nr  81 5018070),

3) drogą elektroniczną na adres: ug@garbow.pl ,

przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

2.1. Postępowanie	odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym, a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

2.2 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub elektronicznie - każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze SIWZ.

4. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem,  że zapytanie wpłynęło do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po w/w terminie, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez wskazania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej.

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść SIWZ.

8. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający zamieści ją na stronie internetowej.

9. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian.

10. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi  wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację na stronie internetowej.

11. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

12.Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie do wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

13. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

14. Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych  ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, Zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej.

XV. Modyfikacja i wycofanie oferty.

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do  złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert .

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone  wg takich samych zasad jak składana oferta (patrz dział VIII SIWZ) tj. w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej z dopiskiem "ZMIANA".

3. Koperty oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian) z napisem na kopercie "WYCOFANIE".

5. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

XVI .Opis  sposobu obliczania ceny ofertowej.

1. Cenę oferty należy wyliczyć na podstawie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych będących integralną częścią SIWZ  oraz przedmiaru robót stanowiący jako element  pomocniczy do wyceny oferty.

2.Cena oferty jest ceną ryczałtową i nie ulegnie podwyższeniu w czasie realizacji  całego przedmiotu zamówienia.

3. Cena ofertowa powinna obejmować wszelkie  koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia.

4. Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT, do dwóch miejsc po przecinku.

5. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.

6. Wykonawca robót, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie do sporządzenia  kosztorysu uproszczonego łącznie z tabelą elementów scalonych dla każdej branży oddzielnie , najpóźniej w dniu podpisania umowy.

XVII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone  rozliczenia między  Zamawiającym a Wykonawcą.

1. Walutą przetargu jest PLN. Zamawiający nie dopuszcza podania ceny ofertowej i jej elementów w walutach obcych. Cena winna być podana w polskich jednostkach pieniężnych (złotych polskich i groszach).

2. Płatność będzie dokonywana w PLN.

3. Całą korespondencję dotyczącą płatności wraz z fakturami należy wysyłać do Zamawiającego w języku polskim.

XVIII. Opis kryteriów którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem  wag tych kryteriów i  sposobu oceny ofert.

1. Kryteria oceny ofert:

1) Cena (z VAT) za całość zamówienia, znaczenie kryterium– 60 %

2) Okres gwarancji  , znaczenie kryterium –  40 %

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych danych przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium.

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania danego kryterium otrzyma najwyższą ilość punktów.

Pozostałym ofertom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza ilość punktów w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty w zakresie danego kryterium.

Ocena ofert w zakresie powyższych kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad:

1) Ocena oferty w zakresie kryterium: cena (C):

      - Oferta z najniższą ceną spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 60 pkt.

      - Wartość punktowa badanej oferty "C" zostanie obliczona wg wzoru:

C  =   najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych (brutto) x  60 pkt = / ilość punktów za cenę/

cena (brutto) badanej oferty

2)  Ocena  oferty w zakresie kryterium: gwarancja (G)

      - Oferta z najdłuższym okresem gwarancji tj. 6 lat  spośród ofert nie  odrzuconych

otrzyma 40 pkt.

      - Wartość punktowa badanej oferty "G" zostanie obliczona wg wzoru:

G  =    okres gwarancji  wskazany w badanej ofercie  x  40 pkt = / ilość punktów za gwarancje/

okres gwarancji lat

Uwaga:  Oferowany przez wykonawcę  okres gwarancji  nie może być krótszy niż 3 lat i dłuższy niż 6 lat. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 6 lat , Zamawiający przyzna takiej ofercie maksymalną ilość punktów w tym kryterium

tj. 40 pkt. , tak jak  dla okresu gwarancji 6 lat. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę okresu gwarancji  krótszego niż 3 lata , Zamawiający odrzuci ofertę  Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

2. Ocenę końcową  oferty dla danego zamówienia stanowić będzie suma punktów oferty uzyskanych w każdym z kryteriów  oceny oferty. Maksymalna łączna liczba punktów jaką  może uzyskać wykonawca wynosi – 100 pkt.  Obliczenia będą prowadzone z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

3. Spośród ofert nie odrzuconych - spełniających wymagane warunki, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, tj.  stanowiącą najkorzystniejszy  bilans ceny (C), okresu gwarancji (G) za wykonane zamówienie.

4.W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji pomiędzy Zamawiającym a  Wykonawcą  dotyczących złożonej  oferty  oraz z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 ustawy Pzp, dokonywania jakichkolwiek zmian w treści  złożonej oferty.

5. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z innych przepisów, zastosowanie mają zapisy art. 90 Pzp.

6. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

7. Zamawiający poprawi w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ nie powodujące istotnych zmian w treści oferty,  niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie takiej omyłki, podlega odrzuceniu.

8. Zamawiający odrzuca ofertę w przypadkach  wyszczególnionych w art. 89 pkt.1 ustawy.

9.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w ustawie Pzp oraz SIWZ oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza oferta w  oparciu o podane w niniejszym  rozdziale kryteria wyboru ofert.

XIX. Informacja o formalnościach, jakie powinny  zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1)wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania oraz nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny oferty i łączną punktację,

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,  podając uzasadnienie faktyczne i prawne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           2. Informacje zawarte w pkt. 2 ppkt.1)  Zamawiający zamieści  na stronie internetowej                  oraz na tablicy  ogłoszeń w swojej siedzibie.

3. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania, chyba że w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta, w takim przypadku możliwe jest zawarcie umowy przed upływem tego terminu. Miejsce i termin podpisania zostaną uzgodnione z wybranym Wykonawcą.

4. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,  Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

5.Umowy są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

XX. Wymagania dotyczące zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy.

- Zamawiający odstępuje od wniesienia  zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

XXI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, zostały ujęte w załączniku do SIWZ – projekt umowy, stanowiącym integralną część specyfikacji (załącznik nr 9).

2. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy chyba, że łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, o których mowa w pkt. 3  niniejszego rozdziału.

3.Strony mogą zmienić postanowienia zawartej umowy, jeżeli zaistniały przyczyny niezależne od działania stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec, a w szczególności zmiany mogą dotyczyć:

- zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa.

- zmiany wynagrodzenia (ceny) oraz w zakresie przedmiotu umowy:

  - jeżeli dla należytego wykonania zamówienia konieczne będzie wykonanie robót zamiennych lub zaniechanie części robót,

  - jeżeli nastąpi ograniczenie lub brak środków finansowych.

  - ustawowa zmiana podatku VAT.

- zmiany terminu wykonania:

- jeżeli warunki atmosferyczne (np. powodzie, gwałtowne burze, inne anomalie klimatyczne) uniemożliwiają prowadzenie robót. Wstrzymanie robót z tego powodu musi być potwierdzone w dzienniku realizacji zadania i zaakceptowane przez osobę wyznaczoną do kontroli technicznej ze strony Zamawiającego. Wstrzymanie robót ze względu na warunki atmosferyczne typowe 	(właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub zła organizacja robót nie uzasadniają zmiany terminu umowy.

- zmiany osób pełniących funkcje:  kierownika budowy i kierowników  robót .

4.Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt.3. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

XXII. Pouczenie o ośrodkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Środki ochrony prawnej uregulowane są w Dziale VI ustawy Pzp.

XXIII. Postanowienia  końcowe.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją ma zastosowanie ustawa Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny, akty wykonawcze oraz przepisy obowiązującego prawa.

2. Udostępnienie protokołu lub załączników do protokołu:

1) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu wniosku przez  		Wykonawcę;

2) Zamawiający  wyznacza  miejsce, termin oraz zakres udostępnianych dokumentów i 	informacji;

3) udostępnianie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika 	Zamawiającego;

4) udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie     godzin jego pracy;	5) Kopiowanie dokumentów w związku z ich udostępnianiem     Wykonawcy Zamawiający 	wykonuje odpłatnie.

Złącznik nr 1

Do: GMINA GARBÓW W GARBOWIE UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 50 ,

21-080 GARBÓW ;

OFERTA

Dane wykonawcy :

Nazwa                 .....................................................................................................

Siedziba              .....................................................................................................

Adres poczty elektronicznej ...................................................................................

Strona internetowa .................................................................................................

Numer telefonu  .....................................................................................................

Numer faksu    .......................................................................................................

Numer REGON .....................................................................................................

Numer  NIP  ..........................................................................................................

Numer konta podstawowego …………………………………………………….

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych na zadaniu p.n. „ „Budowa oświetlenia drogowego w pasie drogi powiatowej Nr 2205 L w miejscowości Garbów ul. Słoneczna „

zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ :

1. Oferujemy wykonanie robót objętych przedmiotowym  zamówieniem za cenę:     brutto (łącznie z 23 % pod. VAT ) .......................zł . słownie zł

…………………………………………………………………………………….

2. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

3. Deklarowany okres gwarancji na wykonane roboty wynosi  …....  lat od daty końcowego odbioru robót.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

5. Oświadczamy, że uważamy się  za  związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków  zamówienia.

6. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji  istotnych warunków zamówienia projekt  umowy został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń  i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach ,w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. Oświadczamy, że  zamierzamy /nie zamierzamy* powierzyć podwykonawcy następujące części zamówienia: (*niepotrzebne skreślić) …......................................................................................................................

…...........................................................................................................................

…............................................................................................................................

8.Nazwa (firma, imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi ) podwykonawców, na których zasoby powołuje się Wykonawca :............................................................................................................

…...............................................................................................................................

………………………………………………………………………....................

9. Integralną część oferty stanowią dokumenty *

1. ...............................................................................................................

2. ................................................................................................................

3. ................................................................................................................

4. ...............................................................................................................

5. ...............................................................................................................

...................................................

Podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych)

przedstawiciela(-i) Wykonawcy *

· w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisuje Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy

* należy podać tyle punktów ile będzie to konieczne

Załącznik nr 2

Wykonawca:

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko,  stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU pn.: „„Budowa oświetlenia drogowego w pasie drogi powiatowej Nr 2205 L w miejscowości Garbów ul. Słoneczna „

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Garbów w Garbowie ul. Krakowskie Przedmieście 50 ,oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW (jeżeli dotyczy) :

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w dziale IV ust. 1 pkt . 1.3  SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych   podmiotu/ów:	…............................................................................................

….............................

w  następującym zakresie:	…............................................................

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 3

Wykonawca:

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko,  stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „ „Budowa oświetlenia drogowego w pasie drogi powiatowej Nr 2205 L w miejscowości Garbów ul. Słoneczna „

prowadzonego przez Gminę Garbów w Garbowie ul. Krakowskie Przedmieście 50 , oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …...................................	 ustawy Pzp (podać mającą  zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 1314, 16-20). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO  ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w

niniejszym postępowaniu, tj.:

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne

zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu przetargowym

na  wykonanie robót budowlanych na zad. p.n „Budowa oświetlenia drogowego w pasie drogi powiatowej Nr 2205 L w miejscowości Garbów ul. Słoneczna „

reprezentując  Wykonawcę  (nazwa adres) : ……………………..........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

oświadczam, że:

* w skład tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wchodzą następujące podmioty:

- ………………………………………………….;

- ………………………………………………….;

- ………………………………………………….;

- ………………………………………………….;

- ………………………………………………….;

- ………………………………………………….;

- …………………………………………………..

* nie należymy do grupy kapitałowej.

________________ dnia …....................................

__________________________________

(pieczęć i podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr  5

/Pieczęć adresowa Wykonawcy/

Informacja na temat  doświadczenia

Wykaz wykonanych robót budowlanych,  w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Udokumentowanie posiadania wiedzy i doświadczenia  dotyczy spełnienia warunku opisanego w dziale IV pkt.1.3. ppkt.1) SIWZ

| Nazwa i zakres zamówienia* | Wartość brutto zmówienia w zł | Czas realizacji | Nazwa i adres Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Początek dn/m-c/rok | Koniec dn/m-c/rok |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

* Uwaga: Należy dołączyć dowody potwierdzające, że zamówienie zostało wykonane należycie

……………..……...….....................................................

Podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych)

przedstawiciela(-i) Wykonawcy *

Data. .......................................

Załącznik nr 6

/Pieczęć adresowa Wykonawcy/

Kwalifikacje i doświadczenie kluczowego personelu

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  wykonanie robót budowlanych na zadaniu p.n: „Budowa oświetlenia drogowego w pasie drogi powiatowej Nr 2205 L w miejscowości Garbów ul. Słoneczna „

na potwierdzenie spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, określonego przez Zamawiającego  w  dziale IV pkt.1.3 ppkt. 2) SIWZ oświadczam/my, że zamówienie zostanie zrealizowane z udziałem następujących osób:

| Nr | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Wykształcenie | Doświadczenie w latach na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót | Informacja o podstawie do dysponowania osobą* | Rodzaj uprawnień budowlanych , nr uprawnień , rok nadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* np. pracownik wykonawcy/podwykonawcy zatrudniony na umowe o pracę

Upełnomocniony (ieni) przedstawiciel(e)

Wykonawcy

...................................................

(podpis i pieczęć)

Data. .......................................

Załącznik nr 7

......................................

Pieczęć/Nazwa Wykonawcy

Oświadczenie dotyczące posiadanych uprawnień

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu przetargowym na   wykonanie robót budowlanych na zadaniu p.n :” „Budowa oświetlenia drogowego w pasie drogi powiatowej Nr 2205 L w miejscowości Garbów ul. Słoneczna „

oświadczam/my, że  osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane prawem uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Upełnomocniony (ieni) przedstawiciel(e)

Wykonawcy

...................................................

(podpis i pieczęć)

Data............................................

Załącznik nr  8

......................................

Pieczęć/Nazwa Wykonawcy

Informacja o zamiarze zlecenia robót  podwykonawcom

Składając ofertę do przetargu nieograniczonego  na wykonanie robót budowlanych na zad. p.n. : „„Budowa oświetlenia drogowego w pasie drogi powiatowej Nr 2205 L w miejscowości Garbów ul. Słoneczna „

informujemy, że  zamierzamy  powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia:

| Roboty, które mają zostać podzlecone | Wartość robót podzleconych w % ceny oferty | Nazwa firmy podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| Całkowity % udział robót,które mają być zlecone podwykonawcom |  |  |

Upełnomocniony (ieni) przedstawiciel(e)

Wykonawcy

...................................................

(podpis i pieczęć)

Data...........................................